## Slide 1: 五种主要网络协议报文格式
计算机网络课程设计

## Slide 2
图 1 TCP/IP和OSI模型
网络协议模型
Notes: 2

## Slide 3: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）

## Slide 4: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
这是以太网MAC帧的第一个域，包含了7个字节的二进制“1”和“0”间隔的代码，即“10101010……10”共56位，提示接收方一个数据帧即将到来，同时使接收系统建立起同步时钟。

## Slide 5: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
帧首定界符标记了帧的开始。它是一个字节的“10101011”二进制序列，SFD通知接收方后面所有的内容都是数据，以便接收方对数据帧进行定位。

## Slide 6: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
目的MAC地址域为6个字节，标记了数据帧下一个站点的物理地址。
如果数据包的目的地址必须从一个LAN穿越到另一个LAN，那么目的MAC地址域所包含的是连接当前LAN和下一个LAN的路由器地址。
当数据包到达目标网络后，目的MAC地址域换成目的站点的地址。

## Slide 7: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
源MAC地址域也是6个字节。它包含了最后一个转发此帧设备的物理地址。该设备可以是发送此数据帧的站点，也可以是最近接收和转发此数据帧的路由器。

## Slide 8: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
以太网的MAC帧格式有两种标准，一种是DIX Ethernet V2标准，另一种是IEEE的802.3标准。但两种帧格式可以在同一以太网络共存。两种格式的帧可以依据协议类型或数据长度字段的值进行区分。
如果此帧是DIX Ethernet V2标准格式帧，则协议类型或数据长度字段的值大于1536，代表高层协议的类型；
如果此帧是IEEE 802.3标准格式的帧，则协议类型或数据长度字段的值小于1518，它的高层协议一定是LLC，而此字段的值代表的是数据的长度。

## Slide 9: 以太网协议类型
以太网类型代码(十六进制)
0800
0805
0806
0BAD
0BAE
0BAF
8035
809B
8137-8138
86DD
8863
8864
数据类型
互联网协议IP
X.25 Level 3
地址解析协议ARP
Banyan VINES
VINES闭环呼叫
VINES响应
RARP
Apple Talk
IPX (Novell)
IPv6
PPPOP discovery stage
PPPOE session stage

## Slide 10: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
它的范围是从46到1500字节之间。46是以太网MAC帧的最小帧长度。如果高层协议的数据分组小于46字节，由软件把它填充到46字节。

## Slide 11: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
帧校验序列(FCS)：最后一个域是帧校验序列，以太网采用32位冗余校验（CRC）。校验范围是除了前导码、SFD和FCS外的所有内容。

## Slide 12: ARP封装

## Slide 13: ARP封装
Internet是由各种各样的物理网络通过使用诸如路由器之类的设备连接在一起组成的。主机发送一个数据包到另一台主机时可能要经过多种不同的物理网络。
主机和路由器都是在网络层通过IP地址来识别的，这个地址是在全世界内唯一的。
然而，数据包是通过物理网络传递的。在物理网络中，主机和路由器通过其MAC地址来识别的，其范围限于本地网络中。
MAC地址和IP地址是两种不同的标识符。
这就意味着将一个分组传递到一个主机或路由器需要进行两级寻址：IP和MAC。
需要能将一个IP地址映射到相应的MAC地址。

## Slide 14: ARP封装
ARP协议是“Address Resolution Protocol”(地址解析协议)的缩写。所谓“地址解析”就是主机在发送帧前将目的逻辑地址转换成目的物理地址的过程。在使用TCP/IP协议的以太网中，ARP协议完成将IP地址映射到MAC地址的过程。

## Slide 15: ARP报文格式
硬件类型（16位） |  | 协议类型（16位）
硬件地址 长度（8位） | 协议地址 长度（8位） | 操作码（16位）
发送端硬件地址 （例如，对以太网是6字节） |  | 
发送端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
目的端硬件地址 （例如，对以太网是6字节）（在请求帧中不填入） |  | 
目的端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 

## Slide 16: ARP报文格式
硬件类型（16位） |  | 协议类型（16位）
硬件地址 长度（8位） | 协议地址 长度（8位） | 操作码（16位）
发送端硬件地址 （例如，对以太网是6字节） |  | 
发送端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
目的端硬件地址 （例如，对以太网是6字节）（在请求帧中不填入） |  | 
目的端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
这是16位字段，用来定义运行ARP的网络的类型。每一个局域网基于其类型被指派给一个整数。例如，以太网是类型1。ARP可用在任何网络上，以太网、FDDI、令牌环网。
Notes: 以太网络使用CSMA/CD（载波监听多路访问及冲突检测技术）技术
在令牌环网中有一个令牌(Token)沿着环形总线在入网节点计算机间依次传递，令牌实际上是一个特殊格式的帧，本身并不包含信息，仅控制信道的使用，确保在同一时刻只有一个节点能够独占信道。

## Slide 17: ARP报文格式
硬件类型（16位） |  | 协议类型（16位）
硬件地址 长度（8位） | 协议地址 长度（8位） | 操作码（16位）
发送端硬件地址 （例如，对以太网是6字节） |  | 
发送端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
目的端硬件地址 （例如，对以太网是6字节）（在请求帧中不填入） |  | 
目的端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
这是16位字段。用来定义协议的类型。例如，对IPv4协议，这个字段的值是0x0800。ARP可用于任何高层协议。

## Slide 18: ARP报文格式
硬件类型（16位） |  | 协议类型（16位）
硬件地址 长度（8位） | 协议地址 长度（8位） | 操作码（16位）
发送端硬件地址 （例如，对以太网是6字节） |  | 
发送端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
目的端硬件地址 （例如，对以太网是6字节）（在请求帧中不填入） |  | 
目的端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
这是一个8位字段，用来定义以字节为单位的物理地址长度。例如，以太网物理地址为6字节，所对应的硬件地址长度值为6。

## Slide 19: ARP报文格式
硬件类型（16位） |  | 协议类型（16位）
硬件地址 长度（8位） | 协议地址 长度（8位） | 操作码（16位）
发送端硬件地址 （例如，对以太网是6字节） |  | 
发送端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
目的端硬件地址 （例如，对以太网是6字节）（在请求帧中不填入） |  | 
目的端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
标识用于该数据包的逻辑地址的长度，用十进制标识，单位为一个字节，例如，IPv4为4个字节，所对应的协议地址长度值为4。

## Slide 20: ARP报文格式
硬件类型（16位） |  | 协议类型（16位）
硬件地址 长度（8位） | 协议地址 长度（8位） | 操作码（16位）
发送端硬件地址 （例如，对以太网是6字节） |  | 
发送端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
目的端硬件地址 （例如，对以太网是6字节）（在请求帧中不填入） |  | 
目的端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
这是16位字段，用来定义分组的类型。
已定义了两种类型：ARP请求（1），ARP回答（2）。

## Slide 21: ARP报文格式
硬件类型（16位） |  | 协议类型（16位）
硬件地址 长度（8位） | 协议地址 长度（8位） | 操作码（16位）
发送端硬件地址 （例如，对以太网是6字节） |  | 
发送端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
目的端硬件地址 （例如，对以太网是6字节）（在请求帧中不填入） |  | 
目的端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
这是可变长度字段，用来定义发送端的物理地址长度。例如，对以太网这个字段是6字节长。

## Slide 22: ARP报文格式
硬件类型（16位） |  | 协议类型（16位）
硬件地址 长度（8位） | 协议地址 长度（8位） | 操作码（16位）
发送端硬件地址 （例如，对以太网是6字节） |  | 
发送端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
目的端硬件地址 （例如，对以太网是6字节）（在请求帧中不填入） |  | 
目的端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
这是可变长度字段，用来定义发送端的逻辑（例如，IP）地址长度。对于IP协议，这个字段是4字节长。

## Slide 23: ARP报文格式
硬件类型（16位） |  | 协议类型（16位）
硬件地址 长度（8位） | 协议地址 长度（8位） | 操作码（16位）
发送端硬件地址 （例如，对以太网是6字节） |  | 
发送端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
目的端硬件地址 （例如，对以太网是6字节）（在请求帧中不填入） |  | 
目的端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
这是可变长度字段，用来定义目标的物理地址长度。例如，对以太网这个字段是6字节长。对于ARP请求，字段是全0。

## Slide 24: ARP报文格式
硬件类型（16位） |  | 协议类型（16位）
硬件地址 长度（8位） | 协议地址 长度（8位） | 操作码（16位）
发送端硬件地址 （例如，对以太网是6字节） |  | 
发送端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
目的端硬件地址 （例如，对以太网是6字节）（在请求帧中不填入） |  | 
目的端逻辑地址 （例如，对IP是4字节） |  | 
这是可变长度字段，用来定义目标的逻辑地址（例如，IP地址）长度。对于IPv4协议，这个字段是4字节长。

## Slide 25: ARP高速缓存的使用与更新过程

## Slide 26: ARP高速缓存
在真正的协议实现中，并不是每次发送IP报文前都需要发送ARP请求报文来获取目的MAC地址。在大多数的系统中都存在着一个ARP缓存表。记录着一段时间内曾经获取过的MAC地址和IP地址的映射关系。
IP地址 | MAC地址
202.98.13.1 | 00-E0-3D-89-76
202.98.13.2 | 00-E0-3D-C5-03
202.98.13.3 | 00-E0-4D-BA-92
… | …

## Slide 27: IP报文格式
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 28: IP报文格式-20+个字节
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 29: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
这个字段定义了IP的版本。目前的主流版本是4(IPv4)，但它正逐渐地被版本6(IPv6)所替代。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 30: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
由于选项字段的存在，所以IP首部长度是可变的。该字段用4位来定义首部长度。将该值乘4可得到用字节表示的长度，IP首部长度为20～60个字节。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 31: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
该字段是由3bit优先域、4bit服务类型域和1bit未用位(该位必须置为0)组成。当几个数据包同时从单个输出接口排列等待传输时，路由器根据优先顺序确定应该发送的数据包，时至今日该域已被忽略，4bit服务类型分别代表：最小时延、最大吞吐量、最高可靠性和最小费用。在一个IP数据报文中4bit只能有一位被置为1。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 32: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
该字段以字节为单位定义IP数据报的总长度(首部加上数据)。要得到IP上层数据的长度，只需从总长度减去头部的长度即可。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 33: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
每一个IP数据包在发送时被给定特有的ID值。如果数据包必须被分割成碎片以适应支持小型数据包的网络，那么每一个碎片中都设置相同的ID号码。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 34: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
标志由3位组成，第1位保留；第2位为不分片标志，表示此数据包不可以被分片；第3位为更多分片标志，表示在分片包之后还有分片，即此包不是最后分片。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 35: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
如果数据包是一个分片包，该域指明了当前分片包在与其它分片包被重新组装成一个单独数据包时，应该位于数据包的什么位置上。该域的值单位为8字节。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 36: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
该字段表明数据包保存的生存时间，单位为秒，但是在通过路由器时实际上是按照跳执行的。通常生存时间的起始值是32、64、128。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 37: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
该字段定义了使用IP层服务的较高层协议。一个IP数据报能封装来自诸如TCP、UDP、ICMP和IGMP等较高层协议的数据。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 38: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
IP头部检验和只对头部内容进行错误检测，并不包括数据包的其它内容，当然也不包括计算的校验和域本身。检验和采用16位反码求和的算法。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 39: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
该字段定义了源主机的IP地址。通常情况下，在IP数据报从源主机传送到目的主机期间，该字段保持不变。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 40: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
目的IP地址。该字段定义了目的主机的IP地址。在IP数据报从源主机传送到目的主机期间该字段必须保持不变。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 41: IP报文格式
版本号（4位） | 首部长度（4位） | 服务类型（8位） | 总长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 高层协议类型（8位） | 首部检验和（16位） | 
源IP地址（32位） |  |  |  | 
目的IP地址（32位） |  |  |  | 
IP选项（如果有） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
可选项。顾名思义，可选项并不是每个数据报所必需的。它们通常用于网络测试和调试。虽然可选项不是IP头部所必需的部分，但要求IP软件能够处理它们。
Notes: 所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据报格式传输。

## Slide 42: TCP报文格式

## Slide 43: TCP报文格式
源端口（16位） |  |  |  |  |  |  |  | 目的端口（16位） | 
序列号（32位） |  |  |  |  |  |  |  |  | 
确认（32位） |  |  |  |  |  |  |  |  | 
首部长度（4位） | 保留 （6位） | URG | ACK | PSH | RST | SYN | FIN |  | 窗口大小（16位）
校验和（16位） |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧急指针（16位）
选项和填充 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 44: TCP报文格式
Notes: TCP的校验和与UDP的校验和计算过程是一样的。但是，UDP是否使用校验和是可选的，而TCP使用校验和则是强制性的。为了同样的目的，同样的伪首部要加到报文段上。但对于TCP的伪首部，高层协议类型字段的值是6

## Slide 45: TCP报文格式
报文段包括20～60字节的首部，接着是从应用程序来的数据。首部在没有选项时是20字节，而当有一些选项时可多达60字节。
源端口：这是16位字段，它定义了在主机中发送这个报文段的应用程序端口号。
目的端口：这是16位字段，它定义了在主机中接收这个报文段的应用程序的端口号。
序号：这个32位字段定义了指派给本报文段第一个数据字节的一个号。TCP是流式运输协议，为了保证连通性，要发送的每一个字节都要编上号。序号告诉终点，这个序列中的哪一个字节是报文段中的第一个字节。在连接建立时，每一方使用随机数产生器产生初始序号（ISN），通常对每一个方向的ISN都是不同的。

## Slide 46: TCP报文格式
确认号：这个32位字段定义了报文段的接收端期望从对方接收的序号。如果报文段的接收端成功地接收了对方发来的序号x，它就把确认号定义为x+1。确认可以和数据捎带一起发送。
首部长度：这个4位字段指出TCP首部共有多少个4字节字。首部长度可以在20～60字节之间。因此，这个字段的值可以在5至15之间。
保留：这是6位字段，保留为今后使用。

## Slide 47: TCP报文格式
控制：这个字段定义了6种不同的控制位或标志。在同一时间可设置一位或多位标志。这些位用在TCP的流量控制、连接建立和终止以及数据传送的方式等方面。
标志 | 说明
URG | 紧急指针字段值有效
ACK | 确认字段值有效
PSH | 推送数据
RST | 连接必须复位
SYN | 在连接建立时对序号进行同步
FIN | 终止连接

## Slide 48: TCP报文格式
窗口大小：这个字段定义对方必须维持的窗口值（以字节为单位）。注意到这个字段是16位长，因此窗口值的最大长度是65535字节。这个值通常是作为接收窗口，并由接收端来确定。在这种情况下，发送端必须服从接收端的决定。
校验和：这个16位字段包含TCP校验和。
紧急指针：只有当紧急标志置位时，这个16位字段才有效，这时的报文段中包括紧急数据。
选项：在TCP首部中可以有多达40字节的可选信息。

## Slide 49: UDP报文格式-？？个字节

## Slide 50: UDP报文格式
表示发送端口和接收应答的端口。如果源端口没有使用，那么此字段的值就被指定为0。这是一个可选的字段。

## Slide 51: UDP报文格式
表示分组被发往的端口。UDP协议使用端口号为不同的应用保留其各自的数据传输通道。UDP和TCP协议正是采用这一机制实现对同一时刻内多项应用同时发送和接收数据的支持。数据发送一方（可以是客户端或服务器端）将UDP数据报通过源端口发送出去，而数据接收一方则通过目标端口接收数据。有的网络应用只能使用预先为其预留或注册的静态端口；而另外一些网络应用则可以使用未被注册的动态端口。因为UDP报头使用两个字节存放端口号，所以端口号的有效范围是从0到65535。

## Slide 52: UDP报文格式
表示包括报头和数据在内的整个用户数据报的长度。该字段的最小值是8。UDP数据报大小是对包含在报头和数据组件中的信息的一个简单的计数值。这个字段包括了大小可变的数据部分的长度和大小固定的报头长度。数据报的最大尺寸随操作系统的不同而不同。在两字节字段中，理论上数据报最多可达65535字节。然而，一些UDP实现将数据报的大小限制到了8192字节。

## Slide 53: UDP报文格式
该字段是可选的。如果该字段值为零就说明不进行校验。UDP协议使用报头中的校验值来保证数据的安全。校验值首先在数据发送方通过特殊的算法计算得出，在传递到接收方之后，还需要再重新计算。如果某个数据报在传输过程中被第三方篡改或者由于线路噪音等原因受到损坏，发送和接收方的校验计算值将不会相符，由此UDP协议可以检测是否出错。

## Slide 54: UDP报文格式
UDP检验和的计算与IP和ICMP检验和的计算不同。这里的检验和包括三个部分：伪首部、UDP首部以及从应用层来的数据。
伪首部是IP分组的首部的一部分，其中有些字段要填入0。用户数据报封装在IP分组中。
若检验和不包括伪首部，用户数据报也可能是安全的和正确的。但是，若IP首部受到损伤，则它可能被交付到错误的主机。

## Slide 55: UDP报文格式
高层协议类型字段增加进来可确保这个分组是属于UDP而还是属于TCP的。若一进程既可使用UDP又可使用TCP，则端口号可以是一样的。UDP的高层协议类型字段是17。若在传输过程中这个值改变了，在接收端计算检验和时就可检测出来，UDP就可丢弃这个分组。这样就不会交付给错误的协议。

## Slide 56
在发送端按以下步骤计算检验和：
把伪首部填加到UDP用户数据报上。
把检验和字段填入零。
把所有位划分为16位（2字节）的字。
若字节总数不是偶数，则增加一个字节的填充（全0）。填充只是为了计算检验和，计算完毕后就把它丢弃。
把所有16位的字使用反码算术运算相加。
把得到的结果取反码，它是一个16位的数，把这个数插入到检验和字段。
把伪首部和任何填加的填充丢掉。
把UDP用户数据报交付给IP软件进行封装。
应当注意：在伪首部中的各行的顺序对检验和的计算没有任何影响。此外，增加0也不影响计算的结果。

## Slide 57
在接收端按以下6个步骤计算检验和：
把伪首部加到UDP用户数据报上。
若需要，就增加填充。
把所有位划分为16位（2字节）的字。
把所有16位的字使用反码算术运算相加。
把得到的结果取反码。
若得到的结果是全0，则丢弃首部和任何增加的填充，并接受这个用户数据报。若结果是任何别样的，就丢弃这个用户数据报。
校验和是可选使用的，计算校验和以及把校验和放入到用户数据报都是可选的。若不计算校验和，则校验和字段就填入0。