## Slide 1: 协议设计和分析模块基础知识
计算机网络课程设计

## Slide 2: 网络上拦截下来的数据
一个从Internet上拦截下来的实际比特流
101010101010……10101011000000001000000010101101000110000101110110001110010100100101010010101011001000111110101101110000000010000000000001000101000000000000000000101000001110000111011001000000000000000100000000000110111110110100111111000000101010000000000001111101110010100110001001111011100000100000100000011000000000000101000000110010000001011110010110000101000110011001011010100000000110110101000000000100000000000000000011001111001100010000000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000
上述比特流的含义
101010101010……10101011000000001000000010101101000110000101110110001110010100100101010010101011001000111110101101110000000010000000000001000101000000000000000000101000001110000111011001000000000000000100000000000110111110110100111111000000101010000000000001111101110010100110001001111011100000100000100000011000000000000101000000110010000001011110010110000101000110011001011010100000000110110101000000000100000000000000000011001111001100010000000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000
同步序列,
(≧ 8字节)
以太帧头
(14字节)
IP报头
(20字节)
TCP报头
(20字节)
数据
同步结束,数据开始

## Slide 3: 网络上拦截下来的数据
一个从Internet上拦截下来的实际比特流
101010101010……10101011000000001000000010101101000110000101110110001110010100100101010010101011001000111110101101110000000010000000000001000101000000000000000000101000001110000111011001000000000000000100000000000110111110110100111111000000101010000000000001111101110010100110001001111011100000100000100000011000000000000101000000110010000001011110010110000101000110011001011010100000000110110101000000000100000000000000000011001111001100010000000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000
上述比特流的含义
101010101010……10101011000000001000000010101101000110000101110110001110010100100101010010101011001000111110101101110000000010000000000001000101000000000000000000101000001110000111011001000000000000000100000000000110111110110100111111000000101010000000000001111101110010100110001001111011100000100000100000011000000000000101000000110010000001011110010110000101000110011001011010100000000110110101000000000100000000000000000011001111001100010000000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000

## Slide 4: 主要内容
1. 网络协议编辑与分析有关的典型应用
2. 网络协议模型
3. 网络协议接口
4. 网络字节序和主机字节序
5. Python语言简介
6. 开发环境搭建

## Slide 5: 1. 网络协议编辑与分析有关的典型应用
  网络与协议分析器 (network and protocol analyzers)
  网络监视器 (network monitors)
  网络流量记录器 (traffic loggers)
  网络流量发生器 (traffic generators)
  用户级网桥及路由 (user-level bridges and routers)
  网络入侵检测系统 (network intrusion detection systems (NIDS))
  网络扫描器 (network scanners)
  安全工具 (security tools)

## Slide 6: 主要内容
1. 网络协议编辑与分析有关的典型应用
2. 网络协议模型
3. 网络协议接口
4. 网络字节序和主机字节序
5. Python语言简介
6. 开发环境搭建

## Slide 7
2. 网络协议模型
Notes: 7

## Slide 8
图 1 TCP/IP和OSI模型
2. 网络协议模型
TCP/IP协议模型
OSI 7层协议模型
Notes: 8

## Slide 10: 主要内容
1. 网络协议编辑与分析有关的典型应用
2. 网络协议模型
3. 网络协议接口
4. 网络字节序和主机字节序
5. Python语言简介
6. 开发环境搭建

## Slide 11: 网络协议接口
Libpcap(Packet Capture Library)-是开源的，Unix/Linux平台下的网络数据包捕获函数库，是独立于系统的用户层包捕获的API接口，为底层网络监测提供了一个可移植的框架。
WinPpcap/Npcap—是Libpcap库的Windows版本，WinPcap为win32应用程序提供访问网络底层的体系结构。必须安装WinPcap/Npcap其中之一才能捕获Windows上的实时网络流量。

## Slide 12: WinPcap简介--http://www.winpcap.org/
WinPcap 是 BPF 模型和UNIX下 Libpcap 函数库在 Windows 平台下网络数据包捕获和网络状态分析的一种体系结构。
当应用程序需要访问原始数据包，即没有被操作系统利用网络协议处理过的数据包时，socket无法满足需要，WinPcap为Win32应用程序提供这种访问方式。

## Slide 13: WinPcap简介--http://www.winpcap.org/
WinPcap提供了以下功能：
捕获原始数据包，无论它是发往本机的，还是在其他设备（共享媒介）上交互的 。
在数据包递交给某应用程序前，根据用户指定的规则过滤数据包 。
将原始数据包通过网络发送出去 。
收集并统计网络流量信息 。
Notes: 允许应用程序直接利用网络驱动程序发送和接收报文，避免了原来的协议栈处理过程。

## Slide 14: 什么是WinPcap做不到的？
WinPcap不能阻止、过滤或操纵同一机器上的其他应用程序的通讯：它仅仅能简单地“监视”在网络上传输的数据包。所以，它不能提供以下支持：
  网络流量控制
  服务质量调度
  个人防火墙

## Slide 15: WinPcap组成
WinPcap is an architecture for packet capture and network analysis for the Win32 platforms. It includes a kernel-level packet filter(NPF), a low-level dynamic link library (packet.dll), and a high-level and system-independent library (wpcap.dll).
设备驱动
---数据捕获
---数据发送
---可编程的过滤系统
---监听引擎
---……
接口
Notes: 独立于系统的动态

## Slide 16: WinPcap组成--NPF
NPF(Netgroup Packet Filter)
一个数据包捕捉系统需要不经过系统协议栈的实现，直接访问网络上传输的原始数据，这种功能的实现需要在系统内核运行组件与网卡直接打交道，由于需要与系统交互，因此与操作系统的依赖性非常强，对于不同的操作系统，都需要提供不同版本的NPF与系统交互。

## Slide 17: WinPcap组成--NPF
NPF的位置
Notes: Implemented:执行、实施

## Slide 18: WinPcap组成--NPF
NPF功能:
  dump to disk（转存到磁盘）
  数据捕获
  流量监测
  数据发送
Notes: Traffic： 运输
Logging：日志记录

## Slide 20
WinPcap 结构图

## Slide 21: WinPcap组成-- Packet.dll
  底层的动态连接库Packet.dll（Packet Driver API)
    直接映射了内核的调用，提供了一个底层的API访问接口，可以直接访问网卡，为不同的win32平台提供了一个公共的调用接口。
    不同版本的Windows系统都有自己的内核模块和用户层模块，Packet.dll用于解决这些不同。
    调用Packet.dll的程序可以运行在不同版本的Windows平台上，而无需重新编译。

## Slide 22: WinPcap组成-- Wpcap.dll
    一个高层的独立于系统的函数库 ，提供了更加高层、抽象的函数。功能：
  获取网络适配器列表
  获取网络适配器的不同信息，比如网卡描述和地址的列表
  捕获数据包
  发送数据
  有效保存数据包到磁盘
  创建一个数据包过滤器把它们应用到数据捕获中去

## Slide 23: WinPcap 编程环境设置
WinPcap编程环境设置
  下载WinPcap的安装包（WinPcap_4_1_3.exe）
  下载地址：http://www.winpcap.org/install/default.htm
  下载完成后，直接打开安装，一路默认OK。
**WinPcap Has Ceased Development
The WinPcap project has ceased development and WinPcap and WinDump are no longer maintained. We recommend using Npcap instead.

## Slide 24: Npcap编程环境设置
Npcap是WinPcap的更新版（https://nmap.org/npcap/）
下载安装内容包含4个文件，主要是以下两个：
安装文件：npcap-0.9991.exe
例子以及开发包：npcap-sdk-1.05.zip
调试信息
源码
安装时，可以选择WinPcap兼容模式。

## Slide 25: 主要内容
1. 网络协议编辑与分析有关的典型应用
2. 网络协议模型
3. 网络协议接口
4. 网络字节序和主机字节序
5. Python语言简介
6. 开发环境搭建

## Slide 26: 网络字节序与主机字节序
主机字节序有两种：
  小端(little endian)：将低权重字节存储在起始地址
  大端(big endian)：将高权重字节存储在起始地址
例如：将0x1234abcd写入到以0x0000开始的内存中，则结果应该是什么。
内存地址 | 数据 | 
 | 大端 | 小端
0x0000 | 12 | cd
0x0001 | 34 | ab
0x0002 | ab | 34
0x0003 | cd | 12
不同字节序的主机要想通信怎么办？
不同的CPU有不同的字节序类型， 这些字节序是指整数在内存中保存的顺序 ，叫做主机字节序 。

## Slide 27
网络字节序是TCP/IP中规定好的一种数据表示格式，它与具体的CPU类型、操作系统等无关，网络字节序采用大端排序方式。
对于int、uint16、uint32等多于1字节类型的数据，主机在发送和接收时都要进行字节序转换。
网络字节序与主机字节序
Notes: 27

## Slide 28
Python中网络字节序与主机字节序之间的转换函数：
  htons()--Host to Network Short : 把unsigned short类型从主机序转换到网络序
  htonl()--Host to Network Long : 把unsigned long类型从主机序转换到网络序
  ntohs()--Network to Host Short : 把unsigned short类型从网络序转换到主机序
  ntohl()--Network to Host Long : 把unsigned long类型从网络序转换到主机序
网络字节序与主机字节序
Notes: 28

## Slide 29: 主要内容
1. 网络协议编辑与分析有关的典型应用
2. 网络协议模型
3. 网络协议接口
4. 网络字节序和主机字节序
5. Python语言简介
6. 开发环境搭建

## Slide 30: 5.Python语言简介
Python是一种跨平台的计算机程序设计语言，是一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的编程语言。
Python的应用领域：Web 和 Internet开发、科学计算和统计、人工智能、桌面界面开发、软件开发、后端开发、网络爬虫等
  BeginnersGuide/Overview - Python Wiki https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide/Overview
  https://www.python.org/about/gettingstarted/
  BeginnersGuideChinese - Python Wiki https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuideChinese

## Slide 31: Python基础参考网站
廖雪峰的官方网站
  https://www.liaoxuefeng.com/wiki/0014316089557264a6b348958f449949df42a6d3a2e542c000/001432523496782e0946b0f454549c0888d05959b99860f000

## Slide 32: Python安装
在Windows上安装最新的Python 版本
    从Python的官方网站下载Python 安装程序并运行
    https://www.python.org/downloads/release/python-381/

## Slide 33: 运行Python
安装成功后，打开命令提示符窗口，键入python后，显示以下信息，说明安装成功。
  如果提示错误：‘python’ 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序或批处理文件。则需要手动设置path。

## Slide 34: Python命令行执行模式
使用Python自带文本编辑器（IDLE）编辑python源文件: hello.py ，输入以下代码：
  print('hello, world')
  请注意，不要使用Word和Windows自带的记事本进行编辑。
  将文件在某一个目录下，例如D:\python test，保存为hello.py
  在开始菜单搜索框输入“cmd.exe”，打开命令行窗口，进入hello.py所在目录，就可以运行这个程序了：
Notes: 命令行窗口下

## Slide 35: Python交互模式
  在命令行模式下键入命令python，就可以进入到Python交互模式，它的提示符为>>>。
  在Python交互模式下输入exit()或quit()并回车，就可以退出Python交互模式，并回到命令行模式。
  在Python交互式模式下，可以直接输入代码，然后执行，并立刻得到结果。在命令行模式下，可以直接运行.py文件。
请同学们练习

## Slide 36: 主要内容
1. 网络协议编辑与分析有关的典型应用
2. 网络协议模型
3. 网络协议接口
4. 网络字节序和主机字节序
5. Python语言简介
6. 开发环境搭建

## Slide 37: python+scapy
Scapy是一个Python程序，允许用户发送、嗅探、分析和伪造网络数据包，进而可以构建能够探测、扫描或攻击网络的工具。换句话说，Scapy是一个功能强大的交互式包操作程序。它能够伪造或解码大量协议的数据包，通过网络发送它们，捕获它们，匹配请求和响应等等。Scapy可以轻松地处理大多数经典任务，比如扫描、跟踪、探测、单元测试、攻击或网络发现。
https://scapy.readthedocs.io/en/latest/introduction.html

## Slide 38: scapy的安装
安装python
安装Winpcap 或 Npcap（推荐安装Npcap https://nmap.org/npcap/，或者安装wireshark的时候会提示同时安装Npcap，一起安装也可以）
安装scapy https://scapy.readthedocs.io/en/latest/installation.html#installing-scapy-v2-x
Bundle | Contains | Pip command
Default | Only Scapy | pip install scapy
Basic | Scapy & IPython. Highly recommended | pip install --pre scapy[basic]
Complete | Scapy & all its main dependencies | pip install --pre scapy[complete]

## Slide 39: scapy的安装
安装所有的包后，打开命令提示符窗口，键入scapy运行，如果已经正确设置path，在python安装目录下的scripts目录下会有一个批处理文件调用Python解释器加载Scapy。
Scapy成功运行的画面

## Slide 40: Scapy简单练习
https://scapy.readthedocs.io/en/latest/
http://scapy.readthedocs.io/en/latest/usage.html#first-steps
请同学们练习
>>> a=IP(ttl=10)
>>> a
< IP ttl=10 |>
>>> a.src
’127.0.0.1’
>>> a.dst="192.168.1.1"
>>> a
< IP ttl=10 dst=192.168.1.1 |>
>>> a.src
’10.5.24.1’
>>> del(a.ttl)
>>> a
< IP dst=192.168.1.1 |>
>>> a.ttl
64

## Slide 41: Scapy简单练习
http://scapy.readthedocs.io/en/latest/usage.html#first-steps
请同学们练习
The / operator has been used as a composition operator between two layers. When doing so, the lower layer can have one or more of its defaults fields overloaded according to the upper layer. (You still can give the value you want). A string can be used as a raw layer.

## Slide 42: Scapy常用命令
lsc() 列出所有scapy中的命令或方法
ls() 列出scapy中实现的所有网络协议
ls(pkt) 列出报文的所有字段的值
pkt.summary() 显示一个一行的报文摘要:
>>> a.summary()
‘10.5.24.60 > 192.168.1.1 ip’
pkt.show() 按照层次显示报文内容
pkt.show2() 与show方法类似，但是针对组装好的报文（例如报文的校验和已经计算完毕）

## Slide 43: Scapy常用命令
构造多层数据报文:
>>>a = Ether()/IP()/TCP()
>>>a
<Ether type=0x800 |<IP frag=0 proto=tcp |<TCP |>>>
组装报文:
>>>a = Ether()/IP()/TCP()
>>>a
<Ether type=0x800 |<IP frag=0 proto=tcp |<TCP |>>>
>>> str(a) '\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08\x00E\x00\x00(\x00\x01\x00\x00@\x06|\xcd\x7f\x00\x00\x01\x7f\x00\x00\x01\x00\x14\x00P\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00P\x02 \x00\x91|\x00\x00'

## Slide 44: 主要内容
1. 网络协议编辑与分析有关的典型应用
2. 网络协议模型
3. 网络协议接口
4. 网络字节序和主机字节序
5. Python语言简介
6. 开发环境搭建

## Slide 45: 练习：
安装Python，掌握python程序的编写与运行
安装Scapy，测试相关命令