## Slide 1: 基于WinPcap/Npcap的 以太网数据帧的发送
计算机网络课程设计

## Slide 2: 主要内容
1.以太网的MAC帧格式
2. Scapy中构造以太帧
3. Wireshark介绍
4. 以太网数据帧编辑和发送程序

## Slide 3: 网络上拦截下来的数据
一个从Internet上拦截下来的实际比特流
101010101010……10101011000000001000000010101101000110000101110110001110010100100101010010101011001000111110101101110000000010000000000001000101000000000000000000101000001110000111011001000000000000000100000000000110111110110100111111000000101010000000000001111101110010100110001001111011100000100000100000011000000000000101000000110010000001011110010110000101000110011001011010100000000110110101000000000100000000000000000011001111001100010000000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000
上述比特流的含义
101010101010……10101011000000001000000010101101000110000101110110001110010100100101010010101011001000111110101101110000000010000000000001000101000000000000000000101000001110000111011001000000000000000100000000000110111110110100111111000000101010000000000001111101110010100110001001111011100000100000100000011000000000000101000000110010000001011110010110000101000110011001011010100000000110110101000000000100000000000000000011001111001100010000000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000
同步序列,
(≧ 8字节)
以太帧头
(14字节)
IP报头
(20字节)
TCP报头
(20字节)
数据
同步结束,数据开始

## Slide 4: 以太网的MAC帧格式

## Slide 5: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）

## Slide 6: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
这是以太网MAC帧的第一个域，包含了7个字节的二进制“1”和“0”间隔的代码，即“10101010……10”共56位，提示接收方一个数据帧即将到来，同时使接收系统建立起同步时钟。

## Slide 7: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
帧首定界符标记了帧的开始。它是一个字节的“10101011”二进制序列，SFD通知接收方后面所有的内容都是数据，以便接收方对数据帧进行定位。

## Slide 8: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
目的MAC地址域为6个字节，标记了数据帧下一个站点的物理地址。
如果数据包的目的地址必须从一个LAN穿越到另一个LAN，那么目的MAC地址域所包含的是连接当前LAN和下一个LAN的路由器地址。
当数据包到达目标网络后，目的MAC地址域换成目的站点的地址。

## Slide 9: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
源MAC地址域也是6个字节。它包含了最后一个转发此帧设备的物理地址。该设备可以是发送此数据帧的站点，也可以是最近接收和转发此数据帧的路由器。

## Slide 10: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
以太网的MAC帧格式有两种标准，一种是DIX Ethernet V2标准，另一种是IEEE的802.3标准。但两种帧格式可以在同一以太网络共存。两种格式的帧可以依据协议类型或数据长度字段的值进行区分。
如果此帧是DIX Ethernet V2标准格式帧，则协议类型或数据长度字段的值大于1536，代表高层协议的类型；
如果此帧是IEEE 802.3标准格式的帧，则协议类型或数据长度字段的值小于1518，它的高层协议一定是LLC，而此字段的值代表的是数据的长度。

## Slide 11: 以太网协议类型
以太网类型代码(十六进制)
0800
0805
0806
0BAD
0BAE
0BAF
8035
809B
8137-8138
86DD
8863
8864
数据类型
互联网协议IP
X.25 Level 3
地址解析协议ARP
Banyan VINES
VINES闭环呼叫
VINES响应
RARP
Apple Talk
IPX (Novell)
IPv6
PPPOP discovery stage
PPPOE session stage

## Slide 12: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
它的范围是从46到1500字节之间。46是以太网MAC帧的最小帧长度。如果高层协议的数据分组小于46字节，由软件把它填充到46字节。

## Slide 13: 以太网的MAC帧格式
前导码 （7字节） | 帧首定界符SFD（1字节） | 目的MAC地址（6字节） | 源MAC地址（6字节） | 协议类型或数据长度 （2字节） | 数据 | 帧校验序列FCS （4字节）
帧校验序列(FCS)：最后一个域是帧校验序列，以太网采用32位冗余校验（CRC）。校验范围是除了前导码、SFD和FCS外的所有内容。

## Slide 14: 主要内容
1. 以太网的MAC帧格式
2. Scapy中构造以太帧
3. Wireshark介绍
4. 以太网数据帧编辑和发送程序

## Slide 15: Scapy中构造以太帧-Scapy常用命令
lsc() 列出所有scapy中的命令或方法
ls() 列出scapy中实现的所有网络协议
ls(pkt) 列出报文的所有字段的值
pkt.summary() 显示一个一行的报文摘要:
>>> a.summary()
‘10.5.24.60 > 192.168.1.1 ip’
pkt.show() 按照层次显示报文内容
pkt.show2() 与show方法类似，但是针对组装好的报文（例如报文的校验和已经计算完毕）

## Slide 16: Scapy中构造以太帧- Scapy常用命令
构造多层数据报文:
>>>a = Ether()/IP()/TCP()
>>>a
<Ether type=0x800 |<IP frag=0 proto=tcp |<TCP |>>>
组装报文:
>>>a = Ether()/IP()/TCP()
>>>a
<Ether type=0x800 |<IP frag=0 proto=tcp |<TCP |>>>
>>> str(a) '\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08\x00E\x00\x00(\x00\x01\x00\x00@\x06|\xcd\x7f\x00\x00\x01\x7f\x00\x00\x01\x00\x14\x00P\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00P\x02 \x00\x91|\x00\x00'

## Slide 17: Scapy中构造以太帧
>>> ls(Ether)
dst : DestMACField = (None)
src : SourceMACField = (None)
type : XShortEnumField = (36864) 默认类型
>>> a = Ether()
>>> a.show()
>>> a.type = 2048 (修改以太帧头首部字段)
>>> a.dst =' 192.168.1.1'
请同学们练习

## Slide 18: 主要内容
1. 以太网的MAC帧格式
2. Scapy中构造以太帧
3. Wireshark介绍
4. 以太网数据帧编辑和发送程序

## Slide 19: Wireshark介绍
下载并安装Wireshark https://www.wireshark.org/download.html
具体介绍见附件参考文档

## Slide 20: 常用的wireshark过滤规则
  eth.addr == ff:ff:ff:ff:ff:ff
  eth.src == aa:aa:aa:aa:aa:aa
  eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff
  eth.type == 0x0800
  ip.dst==10.5.24.1
  ip.src==10.5.24.1
  tcp.port==80
  tcp.dstport==80
  tcp.srcport==80
  可以直接过滤协议
  可以使用and或or连接符

## Slide 21: 主要内容
1. 以太网的MAC帧格式
2. Scapy中构造以太帧
3. Wireshark介绍
4. 以太网数据帧编辑和发送程序

## Slide 22: 基于WinPcap/Npcap的以太网数据帧编辑和发送程序的设计与实现

## Slide 23: 第一个练习-命令行窗口下完成以太帧的发送
  请修改：按照用户的输入来构造type类型
  发送成功并且wireshark可以捕获到
  命令行窗口下执行程序sendMac.py

## Slide 24: 第二个练习-设计图形用户界面完成以太帧的发送
  Python 提供了多个图形开发界面的库，几个常用 Python GUI 库如下：
    Tkinter： Tkinter 模块(Tk 接口)是 Python 的标准 Tk GUI 工具包的接口。Tk 和 Tkinter 可以在大多数的平台下使用, 包括Unix 、Windows 和 Macintosh 系统里。
    PyQt5 ： PyQt5是用来创建Python GUI应用程序的工具包。作为一个跨平台的工具包，PyQt可以在所有主流操作系统上运行（Unix，Windows，Mac）。
    Jython：Jython 程序可以和 Java 无缝集成。除了一些标准模块，Jython 使用 Java 的模块。Jython 几乎拥有标准的Python 中不依赖于 C 语言的全部模块。比如，Jython 的用户界面将使用 Swing，AWT或者 SWT。Jython 可以被动态或静态地编译成 Java 字节码。

## Slide 25: 第二个练习-设计图形用户界面完成以太帧的发送
Tkinter 是 Python 的标准 GUI 库。Python 使用 Tkinter 可以快速的创建 GUI 应用程序。
Tkinter 内置在 python 的安装包中，所以只要安装好 Python 之后就能
import Tkinter 库、而且 IDLE 也是用 Tkinter 编写而成、对于简单的图形界面 Tkinter 还是能应付自如。
  https://wiki.python.org/moin/TkInter 官方链接
  https://docs.python.org/zh-cn/3/library/tkinter.html 中文版介绍
  https://tkdocs.com/tutorial/index.html 最新版TK介绍
  https://www.cnblogs.com/shwee/p/9427975.html 中文案例

## Slide 26: Pycharm的安装和使用
PyCharm 是一款功能强大的 Python 编辑器，具有跨平台性，官方下载地址
  https://www.jetbrains.com/pycharm/

## Slide 27: 作业
请编辑、调试并执行基于GUI的以太帧发送程序，作业要求:
  1、给出程序的源代码和运行结果
  2、用Wireshark捕获MAC帧，并给出捕获成功的截图。

## Slide 28: 参考代码-基于GUI的以太帧发送程序

## Slide 30: 作业